## Slide 1
この授業のゴール
PLC（ラダー）で実現しているシーケンス制御を、マイコン + Python でも実現する
PLC ラダープログラム
同じ 制御
ESP32 MicroPython
KENTEI くん PB / LS → 判断 → PL / RY
→
今回実現する機能
① 手動モード
② 自動モード
③ 非常停止
仕様を読む → 小さく実装 → 実機で確認 → デバッグ → 次の機能へ
完成プログラムを写すのではなく、PLCで知っている動きを Python に置き換えていく。

## Slide 2
CQ出版 ESP32 PLC基板を使ってみる
KENTEIくんを ESP32 + MicroPython で動かすための I/O 基板
今日の位置づけ
PLCで使っている制御対象を、ESP32からも動かしてみるための道具
内部回路の詳しい説明は今回はしません。
まずは「どこに何をつなぎ、どう読み書きするか」を使えるようにします。
ESP32
DevKitC
INPUT
OUTPUT
CQ出版 / Interface
ESP32-DevKitC + アイソレートI/O基板

## Slide 3
使い方は「入力 → 判断 → 出力」
PLCでやっていることと、基本の流れは同じ
入力
PB / LS
判断
MicroPython
出力
PL / RY
KENTEIくんと ESP32 の間に、この PLC 基板が入る
KENTEIくん
24 V の入出力
PLC基板
信号を受け渡す
ESP32
GPIO
MicroPython
Pin.value() / on() / off()
今日は「中の回路」ではなく、この入出力の対応を使えるようになることが目標。

## Slide 4
最重要：出力端子の使用禁止
ここだけは最初に覚える
QO0.0 と QO0.2
授業では 使用禁止
この2点には配線しない・プログラムからも使用しない
端子名と GPIO 番号は、配布する対応表を見ながら確認する。
「空いていそうだから使う」はしない。

## Slide 5
最初にやること
いきなり自動運転には進まない
1
接続を確認
KENTEIくん ↔ PLC基板 ↔ ESP32
2
入力を1点読む
PBを押して 0 / 1 が変わることを確認
3
出力を1点動かす
PL または RY を ON / OFF
4
手動モードへ
PB2 / PB3 でコンベアを左右に動かす
今日のゴール：PLC基板を使って KENTEIくんの手動モードを動かす

## Slide 6
PLC インタフェース基板の I/O
入力：IX0.0 ～ IX1.0
出力：QX0.0 ～ QX1.1
⚠ 注意： QX0.0（1番 Pin）と QX0.2（3番 Pin）は USB と共用しているため、使用しない。使用すると USB での通信ができなくなる。
基板シルク | ESP32 GPIO | MicroPython
IX0.0 | 17 | Pin(17, Pin.IN)
IX0.1 | 18 | Pin(18, Pin.IN)
IX0.2 | 19 | Pin(19, Pin.IN)
IX0.3 | 21 | Pin(21, Pin.IN)
IX0.4 | 22 | Pin(22, Pin.IN)
IX0.5 | 23 | Pin(23, Pin.IN)
IX0.6 | 27 | Pin(27, Pin.IN)
IX0.7 | 32 | Pin(32, Pin.IN)
IX1.0 | 33 | Pin(33, Pin.IN)
QX0.0 | 1 | Pin(1, Pin.OUT)
QX0.1 | 2 | Pin(2, Pin.OUT)
QX0.2 | 3 | Pin(3, Pin.OUT)
QX0.3 | 4 | Pin(4, Pin.OUT)
QX0.4 | 5 | Pin(5, Pin.OUT)
QX0.5 | 12 | Pin(12, Pin.OUT)
QX0.6 | 13 | Pin(13, Pin.OUT)
QX0.7 | 14 | Pin(14, Pin.OUT)
QX1.0 | 15 | Pin(15, Pin.OUT)
QX1.1 | 16 | Pin(16, Pin.OUT)
6